## Slide 1: SIMPLIFICACIÓN POR KARNAUGH
Luis Eduardo Toledo

## Slide 2: Representaciones de una Función del álgebra de Boole
a b c f
0 0 0 0
0 0 1 0
1 1 0 0
1 0 1 1
1 0 0 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 1 1 1
f(a,b,c)=
/a.b./c
+
a./b./c
+
a./b.c
+
a.b.c
f(a,b,c)=
a /a b /b c /c
f

## Slide 3: Simplificación
Las funciones en la forma de suma de productos canónicos se pueden simplificar mediante manipulaciones algebraicas; sin embargo es complicado. El método del mapa de Karnaugh nos da una forma sistemática para hacerlo.
¿ Por qué simplificar?
Produce un diagrama de circuitos lógicos con un número mínimo de compuertas y el número mínimo de entradas a las compuertas.
La expresión más simple no es necesariamente única. La función del álgebra de Boole puede tener más de un mínimo.

## Slide 4: Simplificación
Dos términos son adyacentes lógicamente cuando difieren solamente en el estado de una variable. Ej: a./b.c + a.b.c
Difieren en la variable b. En ese caso se puede simplificar porque los dos términos se pueden agrupar como: a.c.(b+/b) y queda solamente a.c porque (b+/b) es igual a 1.
ADYACENCIA LÓGICA

## Slide 5: Mapa de Karnaugh
Se basa en que cada casilla del mapa es ADYACENTE físicamente y lógicamente con la que tiene al lado.
c
d
a
b
00
01
11
10
00 01 11 10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Slide 6: Mapa de Karnaugh: ejemplo
a b c f
0 0 0 0
0 0 1 0
1 1 0 0
1 0 1 1
1 0 0 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 1 1 1
f(a,b,c)=
/a.b./c
+
a./b./c
+
a./b.c
+
a.b.c
f(a,b,c)=
c
a
b
00
01
11
10
0 1
1
1
1
1

## Slide 7: Mapa de Karnaugh: reglas
c
a
b
00
01
11
10
0 1
1
1
1
1
1) Se deben agrupar todos los unos del mapa con la menor cantidad de agrupamientos posibles y con la mayor cantidad posibles de unos por agrupamiento.
2) Los agrupamientos de los unos pueden ser hechos de a uno, dos, cuatro, ocho, etc.

## Slide 8: Mapa de Karnaugh
c
a
b
00
01
11
10
0 1
1
1
1
1
¿Cómo se extrae la función?
Habrá tantos términos en la función como agrupamientos haya en el mapa.
f(a,b,c)=
+
+
La variables adoptarán la forma directa o negada de acuerdo a si en el mapa valen uno o cero.
f(a,b,c)=
+
+
/a.b./c
a./b
a.c
Las variables que cambian dentro del agrupamiento desaparecen

## Slide 9: Implementación de la función
c
a
b
00
01
11
10
0 1
1
1
1
1
f(a,b,c)=/a.b./c + a./b + a.c
a /a b /b c /c
f
f(a,b,c)=
/a.b./c
+
a./b./c
+
a./b.c
+
a.b.c

## Slide 10: Ejemplos
b
a
0
1
0 1
0
1
2
3
a b f
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
f(a,b)=
f(a,b)=/a.b + a./b +a.b
1
1
1
f(a,b)=
+
a
b
ES LA SUMA LÓGICA !!
f
a
b

## Slide 11
CONDICIONES “SIN CUIDADO” O “NO IMPORTA”
X0 X1 X2 Y0
0 0 0 0
0 0 1
1 1 0 0
1 0 1 1
1 0 0 1
0 1 0 1
0 1 1
1 1 1
?
?
?
Hay aplicaciones donde la función no se especifica para ciertas combinaciones de las variables
Estas condiciones sin cuidado se pueden aprovechar en un mapa de Karnaugh para simplificar mas la función
X
X
X
X2
X0
X1
00
01
11
10
0 1
0
1
2
3
6
7
4
5
1
1
1
X
X
X
Cuando se simplifica la función, se puede optar por incluir cada término “no importa” con los unos o con los ceros, dependiendo de que combinación genere la expresión mas simple.
Y0 = /X0.X1 + X0./X1

## Slide 12
CONDICIONES “SIN CUIDADO” (CONTINUACIÓN)
Obtener la función simplificada
c
d
a
b
00
01
11
10
00 01 11 10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
1
1
1
1
1
1
X
X
X
X
f(a,b,c,d)= /a./d + b./c.d + a./b

## Slide 13: Ejercicios
c
d
a
b
00
01
11
10
00 01 11 10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
1
1
1
c
d
a
b
00
01
11
10
00 01 11 10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Obtener la función simplificada
f(a,b,c,d)=/c./d + /a.b./c + b./d
f(a,b,c,d)= b.d + /b./d

## Slide 14: Ejercicios
c
d
a
b
00
01
11
10
00 01 11 10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
c
a
b
00
01
11
10
0 1
0
1
2
3
6
7
4
5
b
a
0
1
0 1
0
1
2
3
1
1
1
1
1
Obtener la función simplificada
f(a,b,c,d)= /a.b./c + a.b.d + a.c.d
f(a,b,c,d)= /a.b./c + b./c.d + a.c.d
1
1
1
1
1
1
1
1
f(a,b,c)= /a./b./c + /a.b.c + a.b./c + a./b.c
f
(a,b)
= 1